ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr TN/1/2018 z dnia 04 grudnia 2018r.

ZAMAWIAJĄCY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ul. Pułaskiego 10

70-322 Szczecin

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski e-mail: amor@zut.edu.pl tel. 91 449 44 74

lub mgr inż. Agnieszka Wanag e-mail:awanag@zut.edu.pl, tel. 91 449 60 45

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Fotoreaktor

Miejsce dostawy: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, 70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10

GŁÓWNE PARAMETRY (WARUNKI KONIECZNE):

- Fotoreaktor z przeznaczeniem do fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń 
w fazie wodnej

- Wymiary konstrukcji fotoreaktora: długość, szerokość, wysokość: 300, 530, 630 mm (tolerancja +/- 50 mm)

- Konstrukcja fotoreaktora wyposażona w stolik do oświetlania próbek umieszczony poziomo z możliwością regulacji jego wysokości.

- Fotoreaktor musi być wyposażony w oświetlacz ksenonowy, oświetlający próbkę od góry. Parametry oświetlacza:

- moc lampy: 150 W

- iskrownik: niskoemisyjny, bezpieczny dla innych urządzeń elektronicznych 
w pobliżu

- stabilizacja natężenie światła oraz prądu

- wyposażony w licznik przepracowanych godzin

- chłodzenie wodne, w obwodzie zamkniętym

- układ przekierowania wiązki z poziomej na pionową

- mocowanie na filtry, odcinające dane promieniowanie, zintegrowane z lampą

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- termin dostawy: do 30 grudnia 2018 roku

- sposób zapłaty: przelew na rachunek bankowy 14 dni od daty dostarczenia faktury po podpisaniu protokołu odbioru

- gwarancja: minimum 12 miesięcy

- Dostawa, instalacja oraz szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie nabywcy po wcześniejszym ustaleniu terminu przyjazdu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- opis parametrów w języku polskim

- warunki i termin gwarancji

- termin i warunki realizacji zamówienia

- cenę w PLN lub w walucie obcej z uwzględnieniem informacji nt. banku, według którego kursu będzie dokonywana płatność informację o rodzaju i kosztach transportu

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adresy: amor@zut.edu.pl lub awanag@zut.edu.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 15:00.

W temacie proszę umieścić:  OFERTA na dostawę fotoreaktora.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- cenę - 80%

- parametry urządzenia i wyposażenie - 20%

Uwaga!

Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zestawu, jedynie na komplet.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Zapytania ofertowego nr ........../2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

2.Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL

oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz do realizacji przyszłej umowy.

3.Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty, realizacja i nadzór nad wykonaniem przyszłej umowy, cele archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie ewentualnych należności powstałych w przyszłości oraz cele umożliwiające uprawnionym organom nadzoru lub kontroli przeprowadzenie kontroli postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

6.W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda udzielona przez Pana/Panią przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych

osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.

9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.

11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a)zakończenia ewentualnych kontroli poprawności przeprowadzenia przez Administratora

postępowania a wybór najkorzystniejszej oferty lub,

b)wykonania wzajemnych zobowiązań, lub

c)czasu przedawnienia lub

d)zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub

e)zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa